## Slide 1: Early Warning Functionaliteit
Beslisbomen & opvolging in het Asset Management
Contactpersoon: Tom Koning
04-09-2024
V0.99
Let op: Pas zelf het vertrouwelijkheidsniveau aan. Zie voor uitleg deze intranetpagina

## Slide 2: Inhoud
Inleiding
Typen early warning events
Wat betekent “Blijf monitoren”
Beslisbomen AM, ME, OHD, SP/ON

## Slide 3: Inleiding
Dit document bevat beslisbomen om duiding te geven aan de wijze van opvolging op de Early Warning-events (uit het DGAM-dashboard) in het assetmanagement-systeem. De beslisbomen zijn opgesteld op basis van:
DGAM-model(Assetmanagement-processen)
Per rol(Assetmanager, Maintenance engineer, Onderhoudskundige, Service provider)
Per EW-type (uitleg zie sheet 4)
In de beslisbomen komen diverse iconen voor:
          Opvolging/actie in AM-proces
          Opvolging/actie in een overleg
          Blijf het DGAM dashboard monitoren (uitleg sheet 5)
Proces
Overleg
DGAM-dashboard

## Slide 4: Typen early warning events
Het DGAM dashboard kent vier typen Early Warning events. De verschillende type events geven een bepaalde mate van urgentie en geven een bepaalde prioriteit voor actie afhankelijk van deze urgentie. De EW events kunnen gekoppeld worden aan het component, bouwdeel, element of meetbare functies/prestatie-indicator van het complex:
Informatief: De waarde begint af te wijken van normaal. Een eerste informatieve drempelwaarde wordt overschreven. Er komt een melding wanneer de afwijking buiten de vooraf ingestelde drempelwaarden gaat. Er hoeft nog geen actie te worden ondernomen. Het is wel belangrijk om deze waarde te blijven monitoren.
Waarschuwing: De waarde overschrijdt de tweede drempelwaarde en wijkt meer af van de initiële ‘normaallijn’. Er komt een melding wanneer de afwijking buiten de vooraf ingestelde drempelwaarden gaat. Er moet gestart worden met zoeken naar de oorzaak van deze afwijking. Indien nodig wordt een geplande maatregel genomen om falen te voorkomen.
Dreigend functieverlies: De waarde in het dashboard wijkt steeds verder af van de ‘normaallijn’ en vormt grotere kans op falen. Er komt een melding wanneer de afwijking buiten de vooraf ingestelde drempelwaarden gaat en er is direct actie noodzakelijk. Er moet een correctieve maatregel worden genomen om falen te voorkomen.
Functieverlies (storing): Er is functieverlies opgetreden. Er is daadwerkelijke een storing waarbij de drempelwaarde dusdanig afwijkt dat het gemonitorde deel bewezen faalt. Het overschrijden van een drempelwaarde kan gepaard gaan met een alarm welke door SCADA wordt gegenereerd, welke functieverlies vaststelt. Er is direct actie nodig om de storing op te lossen. Hierbij moet het storingen proces gevolgd worden en kan de informatie van de early warning en de informatie op het dashboard gebruikt worden om de storing snel en efficiënt op te lossen.
Het figuur op de volgende pagina geeft een schematische weergave van de verschillende typen event en de daarbij horende drempelwaarden.

## Slide 5
Informatief
Typen early warning events
Waarschuwing
Dreigend functieverlies
Functieverlies (Storing)

## Slide 6: Wat betekent “Blijf monitoren”
In de beslisbomen komt op diverse plekken te term “blijf monitoren” voor. Onderstaand geeft een definitie en beschrijving van wat er met deze stap wordt bedoeld.
Definitie: “(iets dat zich ontwikkelt) kritisch volgen”. Bewaken van meetwaarden ten opzichte van norm-drempelwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren.
Hoe – Normaal situatie, tot signalering/detectie van event.
Wat - Binnen eigen focusgebied, AM, ME, OHD, SP.
Waarom – Er doen zich geen events voor, maar kunnen mogelijk wel gaan ontstaan.
Wie – AM, ME, OHD, SP
Wanneer – Indien zich geen (blijvende) gedetecteerde afwijkingen voordoen, maar er wel reden is om de situatie nauwlettend te volgen.

## Slide 7
Voorbeeld:
Rol: Assetmanager
Decompositieniveau: Complex
IB: SNO-tijd
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Informatief
Is het nodig actie te ondernemen?
Bespreek met ME: Is er een element dat zorgt voor de afwijking?
Ja
Nee
Bespreek in object overleg
Blijf monitoren
Ja
Nee
Is het nodig actie te ondernemen?
Bespreek in object overleg
Blijf monitoren
Ja
Nee
Nee
Ja
DGAM-dashboard
DGAM-dashboard
Is er sprake van een trend op de EW event?
Nee
Behandel als EW event  Waarschuwing
Ja
DGAM-dashboard
- Event log
Check op de drempelwaarde
Objectoverleg
O.A.1
Prestatie Analyse
N.C.1
Objectoverleg
O.A.1
Prestatie Analyse
N.C.1
Notes: - Wellicht input op welk niveau in de decompositie dit is want als iets op complex niveau afwijkt wijkt het op element of bouwdeel niveau wellicht al verder af!? Hoe leggen we dus de bottom up en tow down link?

## Slide 8
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Bespreek met ME: Is er een element dat zorgt voor de afwijking?
Ja
Nee
Laat ME een inspectie organiseren bij bron van afwijking
Bespreek mogelijke oorzaken in object overleg (incl. OHD)
Nee
Ja
Waarschuwing
Moet er een mitigerende maatregel worden genomen?
ME: plan maatregel met OHD en SP
Ja
Blijf monitoren
Nee
Voorbeeld:
Rol: Assetmanager
Decompositieniveau: Complex
IB: SNO-tijd
DGAM-dashboard
Is het een terugkerende oorzaak? >?x
Blijf monitoren
Nee
Bespreek met ME of aanpassing P-IHP nodig is.
Ja
DGAM-dashboard
Laat ME een inspectie (GTI*) organiseren
*Gerichte Technische Inspectie
Objectoverleg
O.A.1
Prestatie Analyse
N.C.1
INSP
U.D.2
P-IHP
O.P.1
U-Planning
U.P.1
Areaal Status
O.C.1
Objectoverleg
O.A.1
INSP
U.D.2

## Slide 9
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Bespreek met ME: Is er een element dat zorgt voor de afwijking?
Ja
Nee
ME: plan maatregel (COH) met SP
Laat ME een inspectie organiseren om bron vast te stellen
Nee
Ja
Dreigend functieverlies
ME: organiseer een RCA
ME: plan(RCA) met SP
Bespreek oorzaak in object overleg
Blijf alert op afwijkingen. DGAM dashboard monitoren
Bespreek met ME of aanpassing P-IHP nodig is.
Ja
Voorbeeld:
Rol: Assetmanager
Decompositieniveau: Complex
IB: SNO-tijd
DGAM-dashboard
INSP
U.D.2
COH
U.D.3
COH
U.D.3
Objectoverleg
O.A.1
Prestatie Analyse
N.C.1
P-IHP
O.P.1
RCA
A.C.2
Objectoverleg
O.A.1
Notes: Hier is er zeker een agwijkin op element level die wordt in DGAM dashboard gekoppeld.

## Slide 10
Voorbeeld:
Rol: Maintenance engineer
Decompositie niveau: Element(Functie)
IB: duratie deuropening/-sluiting
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Informatief
Is het nodig actie te ondernemen?
Bespreek met OHD: Is er een bouwdeel dat zorgt voor de afwijking?
Ja
Nee
Bespreek in SP overleg
Blijf monitoren
Ja
Nee
Is het nodig actie te ondernemen?
Bespreek in SP overleg
Blijf monitoren
Ja
Nee
Nee
Ja
Heeft dit mogelijk effect bovenliggend decompositie niveau?
Bespreek in object overleg
Ja
Nee
DGAM-dashboard
DGAM-dashboard
Is er sprake van een trend op de EW event?
Nee
Behandel als EW event  Waarschuwing
Ja
DGAM-dashboard
- Event log
Objectoverleg
O.A.1
Prestatie Analyse
N.C.1
SP-overleg
A.A.1
Areaal Status
O.C.1
SP-overleg
A.A.1
Areaal Status
O.C.1

## Slide 11
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Bespreek met OHD/SP: Is er een bouwdeel dat zorgt voor de afwijking?
Ja
Nee
Laat SP een inspectie organiseren bij bron van afwijking
Bespreek mogelijke oorzaken in SP overleg
Nee
Ja
Waarschuwing
Moet er een mitigerende maatregel worden genomen?
Plan maatregel met OHD en SP
Ja
Blijf monitoren
Nee
Voorbeeld:
Rol: Maintenance engineer
Decompositie niveau: Element
IB: duratie deuropening/-sluiting
Laat SP een inspectie organiseren om bron vast te stellen
DGAM-dashboard
Is het een terugkerende oorzaak? >3x
Blijf monitoren
Nee
Bespreek of aanpassing P-IHP nodig is.
Ja
DGAM-dashboard
SP-overleg
A.A.1
Areaal Status
O.C.1
INSP
U.D.2
INSP
U.D.2
Objectoverleg
O.A.1
Prestatie Analyse
N.C.1
P-IHP
O.P.1
U-Planning
U.P.1

## Slide 12
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Bespreek met OHD: Is er een bouwdeel dat zorgt voor de afwijking?
Ja
Nee
Plan maatregel (COH) met SP
Laat SP een inspectie organiseren om bron vast te stellen
Nee
Ja
Dreigend functieverlies
Organiseer een RCA
Bespreek oorzaak in SP-overleg overleg
Blijf alert op afwijkingen. DGAM dashboard monitoren
Bespreek in Object-overleg of aanpassing P-IHP/OHC nodig is.
DGAM-dashboard
Voorbeeld:
Rol: Maintenance engineer
Decompositie niveau: Element
IB: duratie deuropening/-sluiting
INSP
U.D.2
Objectoverleg
O.A.1
Prestatie Analyse
N.C.1
P-IHP
O.P.1
SP-overleg
A.A.1
COH
U.D.3
RCA
A.C.2
Notes: Hier is er zeker een agwijkin op element level die wordt in DGAM dashboard gekoppeld.

## Slide 13
Voorbeeld:
Decompositie: Bouwdeel
Rol: OHD
IB: Opgenomen vermogen E-motor
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Informatief
Is het nodig actie te ondernemen?
Bespreek met SP: Is er een bouwdeel die zorgt voor de afwijking?
Ja
Nee
Bespreek in SP overleg
Blijf monitoren
Ja
Nee
Is het nodig actie te ondernemen?
Bespreek in SP overleg
Blijf monitoren
Ja
Nee
Nee
Ja
Met ME: Heeft dit mogelijk effect bovenliggend decompositie niveau?
Bespreek in object overleg
Ja
Nee
DGAM-dashboard
DGAM-dashboard
Is er sprake van een trend op de EW event?
Nee
Behandel als EW event  Waarschuwing
Ja
DGAM-dashboard
- Event log
SP-overleg
A.A.1
Areaal Status
O.C.1
SP-overleg
A.A.1
Toestand-rapp
A.C.1
Toestand-rapp
A.C.1
Objectoverleg
O.A.1

## Slide 14
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Bespreek met SP: Is er een bouwdeel die zorgt voor de afwijking?
Ja
Nee
Laat SP een inspectie organiseren bij bron van afwijking
Bespreek mogelijke oorzaken in SP overleg
Nee
Ja
Waarschuwing
Moet er een mitigerende maatregel worden genomen?
Plan maatregel met SP
Ja
Blijf monitoren
Nee
Voorbeeld:
Decompositie: Bouwdeel
Rol: OHD
IB: Opgenomen vermogen E-motor
Laat SP een inspectie organiseren om bron vast te stellen
DGAM-dashboard
Is het een terugkerende oorzaak? >3x
Blijf monitoren
Nee
Bespreek met ME of aanpassing OHC nodig is.
Ja
DGAM-dashboard
INSP
U.D.2
INSP
U.D.2
SP-overleg
A.A.1
U-Planning
U.P.1
Objectoverleg
O.A.1
OHC
O.P.4
Areaal Status
O.C.1
Areaal Status
O.C.1

## Slide 15
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Bespreek met SP: Is er een bouwdeel die zorgt voor de afwijking?
Ja
Nee
Plan maatregel (COH) met SP
Laat SP een inspectie organiseren om bron vast te stellen
Nee
Ja
Dreigend functieverlies
Organiseer een RCA
Bespreek oorzaak in SP-overleg overleg
Blijf alert op afwijkingen. DGAM dashboard monitoren
Bespreek in Object-overleg of aanpassing P-IHP/OHC nodig is.
DGAM-dashboard
Voorbeeld:
Decompositie: Bouwdeel
Rol: OHD
IB: Opgenomen vermogen E-motor
INSP
U.D.2
Objectoverleg
O.A.1
Prestatie Analyse
N.C.1
P-IHP
O.P.1
COH
U.D.3
RCA
A.C.2
SP-overleg
A.A.1
Notes: Hier is er zeker een agwijkin op element level die wordt in DGAM dashboard gekoppeld.

## Slide 16
Voorbeeld:
Rol: Service Provider
Decompositieniveau:
Bouwdeel/Component
(Kleinste maintainable unit)
IB: Druk/temperatuur/trillingen/etc.
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Informatief
Is het nodig actie te ondernemen?
Ja
Nee
Bespreek in uitvoering overleg
Blijf monitoren
Ja
Nee
DGAM-dashboard
Is er sprake van een trend op de EW event?
Nee
Behandel als EW event  Waarschuwing
Ja
DGAM-dashboard
- Event log
Voer data-analyse uit
Check op de drempelwaarde
Uitvoeren Data-analyse:
OMS - storingen
DGAM-dashboard
Omgeving - object
Gebruik - object
Uitvoeringsoverleg
U.A.1

## Slide 17
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Ja
Nee
Voer een inspectie uit om oorzaak vast te stellen
Bespreek mogelijke oorzaken in uitvoering overleg
Waarschuwing
Moet er een mitigerende maatregel worden genomen?
Plan (onderhoud) maatregel
Ja
Bespreek in SP-overleg met OHD
Nee
Is het een terugkerende oorzaak?
Blijf monitoren
Nee
Bespreek met OHD of aanpassing van onderhoud nodig is.
Ja
DGAM-dashboard
Voer data-analyse uit
Check op de drempelwaarde
Bespreek met ME (SP)/tech.speialist
Voorbeeld:
Rol: Service Provider Decompositieniveau:
Bouwdeel/Component
(Kleinste maintainable unit)
IB: Druk/temperatuur/trillingen/etc.
INSP
U.D.2
Uitvoeringsoverleg
U.A.1
Uitvoeringsoverleg
U.A.1
POH
U.D.1
Toestand-rapp
A.C.1
SP-overleg
A.A.1
SP-overleg
A.A.1

## Slide 18
Is de afwijking te verklaren?
Opvolging op Early Warning event
Voer data-analyse uit
Check op de drempelwaarde
Bespreek met ME (SP)
Ja
Nee
Plan (onderhoud) maatregel (COH)
Functioneel herstel, of
Definitief herstel
Organiseren een inspectie om bron vast te stellen
Dreigend functieverlies
Organiseer een RCA
Is het een terugkerende oorzaak?
Blijf monitoren
Nee
Bespreek met OHD of aanpassing van onderhoud nodig is
Ja
DGAM-dashboard
Voorbeeld:
Rol: Service Provider Decompositieniveau:
Bouwdeel/Component
(Kleinste maintainable unit)
IB: Druk/temperatuur/trillingen/etc.
INSP
U.D.2
COH
U.D.3
RCA
A.C.2
Toestand-rapp
A.C.1
SP-overleg
A.A.1
Notes: Link leggen met element / systeem?